Приложение № 1

к постановлению администрации

города Заринска Алтайского края

от 28.08.2014 № 712

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                 на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 « Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 1.1. | Наименование выполняемых работ | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| 1.2. | Цель работы | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края на период до 2029 года с целью обеспечения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. |
| 1.3. | Заказчик | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска |
| 1.4. | Исполнитель | Определяется по итогам проведения открытого конкурса |
| 1.5. | Сроки реализации схемы теплоснабжения | 2014-2029 годы |
| 1.6. | Зона действия схемы теплоснабжения | Территория муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| 1.7. | Характеристика существующей системы теплоснабжения | Градообразующим предприятием на территории города является ОАО «Алтай-кокс», производящее кокс, смолу каменноугольную, бензол, сульфат аммония. ОАО «Алтай-Кокс» является основным источником централизованного теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края. Тепловая мощность ТЭЦ централизованной системы теплоснабжения города - установленная 1321 Гкал/час, в т.ч. по турбогенераторам – 461 Гкал/ч; располагаемая – 1321 Гкал/ч, в т.ч. по турбогенераторам – 461 Гкал/ч; рабочая (в 2013 году) – 1219 Гкал/ч, в т.ч. по турбогенераторам – 358 Гкал/ч. Электрическая мощность ТЭЦ: установленная – 200 МВт, располагаемая – 200 МВт, рабочая (в 2013 году) – 153,3 МВт. Фактическая тепловая нагрузка – 359,8823 Гкал/ч; фактическая присоединенная тепловая нагрузка потребителей – 177,1823 Гкал/ч. Количество абонентов – 4. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении: собственная от ТК-1 до профилактория «Бодрость»-1,89277 км., абонентов за исключением ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 0,98566 км. Количество теплоисточников – 6 котельных, суммарная располагаемая тепловая мощность теплоисточников – 15,8 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 73,5 км. |
| 2. | Основные требования: |  |
| 2.1. | Принципы разработки | - обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами; - обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности; - соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей; - минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; - минимизации вредного воздействия на окружающую среду; - обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; - согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации; - обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. |
| 2.2. | Основные этапы и их содержание | Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края осуществляется Исполнителем. Собранные исходные данные должны быть согласованы с теплоснабжающими организациями. На этом этапе выполняются: - сбор данных о состоянии сферы теплоснабжения муниципального образования; - информацию о структуре, составе и состоянии источников теплоснабжения, в том числе с комбинированной выработке тепла и электроэнергии; - информацию о структуре тепловой мощности и динамике ее изменения; профиле оборудования источников теплоснабжения и существующем техническом состоянии оборудования; - информацию о составе, параметрах, конфигурации и характеристике тепловых сетей подключенных к источнику тепловой энергии; - информацию о зоне действия источников теплоснабжения, резервные связи между магистральными тепловыми сетями. Второй этап. Описание существующего состояния системы теплоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения муниципального образования. На этом этапе выполняются: - целевые показатели систем теплоснабжения муниципального образования и формирование данных о существующем состоянии системы теплоснабжения; - проведение инструментальных измерений режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей; - анализ информации инструментальных измерений режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей - разработка прогноза потребности в коммунальных ресурсах; - сбор информации о разработанных планировках жилых кварталов, производственных и общественно-деловых зон, прочих материалов по зонированию территории муниципального образования; - сбор информации о характеристиках зданий и сооружений (структура, техническое состоянии, года ввода в эксплуатацию и прочую информацию, характеризующую состояние строительных фондов муниципального образования); - сбор информации о действующих и планируемым к освоению программ капитального ремонта жилищного фонда, сноса не соответствующих нормативным требованиям общественных зданий, с детализацией по расчетным единицам территориального деления муниципального образования; - сбор информации о договорных тепловых нагрузках в конечном потреблении и динамике их изменения по группам потребителей; - сбор информации о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения, продолжительности их устранения; - сбор информации о фактических и нормативных потерях тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке теплоносителя от существующих источников; - сбор информации о покрытии тепловых нагрузок, объемах и структуре конечного потребления тепла и динамике его изменения; - сбор информации о климатологических характеристиках муниципального образования; - сбор информации о составе и взаимоотношениях (договорных, финансовых) участников производства, транспорта, распределения и потребления теплоэнергии и горячей воды; - сбор информации о структуре и особенностях присоединения потребителей к тепловым сетям; - сбор информации о режимах отпуска тепла и эффективности регулирования отпуска тепла на источниках, нормативных графиках изменения температур теплоносителя при центральном качественном регулировании и их соблюдении; - сбор информации о гидравлических режимах работы тепловых сетей и эффективности управления гидравлическими режимами; - сбор информации о структуре потребляемых первичных энергоресурсов (топливо), динамике изменения топливно-энергетического баланса муниципального образования; - сбор информации о технико-экономических показателях работы источников тепловой энергии, структуре себестоимости производства и отпуска тепла в тепловые сети; - сбор информации о технико-экономических показателях работы систем транспорта тепла; - сбор информации о структуре себестоимости транспорта и распределения тепловой энергии и теплоносителя; - прогноз потребности в тепловой энергии и теплоносителе, прироста нагрузки, перспективных режимных характеристик управления теплоснабжением с координатной привязкой к расчетным единицам территориального деления и делением по группам потребителей; - анализ состояния сферы теплоснабжения с целью определения базовых показателей ее функционирования для дальнейшего прогнозирования, в т.ч. анализ надежности систем теплоснабжения и соответствие этого показателя нормативному значению. Третий этап. Разработка вариантов схемы теплоснабжения: - 1 вариант - «Схема теплоснабжения существующей тепловой сети муниципального образования»; - 2 вариант - «Схема теплоснабжения муниципального образования с перспективой развития до 2029 года». На этом этапе производится рассмотрение и утверждение Заказчиком совместно с теплоснабжающими организациями муниципального образования: - обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в соответствии с Постановлением; - целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения; - расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей; - вариантов схемы теплоснабжения муниципального образования; - показателей энергетической эффективности работы системы теплоснабжения с предложениями по первоочередным энергосберегающим мероприятиям с оценкой их стоимости и ожидаемого экономического эффекта; - расчетов существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки (составить раздельно по горячей воде и пару), с целью определения резервов и дефицитов тепловой мощности источников. - расчетов пропускной способности тепловых сетей. В случае наличия резервов тепловой мощности на теплоисточниках, разрабатывается программа реконструкции тепловых сетей на основании сценариев изменения зон действия существующих теплоисточников, с повышением надежности теплоснабжения. Для каждого разработанного сценария выполняются гидравлические расчеты с построением пьезометрических графиков. По результатам гидравлических расчетов составляется перечень участков магистралей, которые ограничивают транспорт тепла до потребителей. В процессе гидравлического расчета, определяются: - обеспечение требуемого расчетного перепада давления по всем участкам тепловой сети, с выявлением всех потребителей, перепад давления теплоносителя у которых не отвечает нормативным требованиям; - участки тепловых сетей со скоростью движения теплоносителя выше допустимой; - участки тепловых сетей с низкими параметрами надежности теплоснабжения. Для обеспечения требуемой эффективности использования топлива должны быть предложены варианты изменения состава действующего оборудования источников теплоты, с возможным использованием когенерационных установок, установок работающих на местных видах топлива, в том числе на биотопливе. Должны быть предложены варианты децентрализации теплоснабжения в зонах с низкоплотной тепловой нагрузкой. Осуществляется предварительный выбор местоположения, основных параметров источников и очередности строительства, определяется состав основного оборудования, перспективные режимы загрузки и работы генерирующих мощностей. Обосновывается развитие (модернизацию) тепловых сетей для загрузки вновь строящихся и реконструируемых генерирующих мощностей в рамках схемы теплоснабжения, в том числе необходимо: - разработать схему тепловой сети, включая изучение возможностей работы нескольких источников на единую тепловую сеть; - предварительно определить трассировку трубопроводов тепловых сетей и её технические характеристики; - выбрать вид и способ регулирования отпуска тепла от источника с расчетом оптимального температурного графика работы систем теплоснабжения; - определить необходимость строительства теплосетевых объектов (насосных станций и подстанций, контрольно-распределительных пунктов, устройств защиты тепловых сетей и т.д.); - рассчитать показатели надежности тепловых сетей и их резервирования; - обосновать объединение тепловых сетей с соседними зонами и теплосетевыми районами. Для обеспечения высокой степени надежности работы тепловых сетей и источников теплоэнергии определяются: - места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; - достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; - очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс; - очередность ремонтов, реконструкций, технического перевооружения источников теплоэнергии; - влияние реализации потенциала энергосбережения, в части реконструкции теплозащитных свойств сетей и зданий, на показатели надежности системы теплоснабжения; - величину необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоэнергии, сетей, сооружений сетей, в том числе в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, используя укрупненные базисные стоимости объектов аналогов; - воздействие предлагаемых к новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения на окружающую среду; - воздействие на состояние окружающей среды выводимых из эксплуатации объектов; - перечень мер, направленных на снижение воздействия на окружающую среду (в случае превышения допустимых выбросов и сбросов); - предложения по возможным инвестиционным проектам в сфере теплоснабжения, способам их организации и оценить их эффективность для инвестора, и потребителей. Готовятся предложения по выбору Единой теплоснабжающей организации. Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы теплоснабжения муниципального образования. На этом этапе Исполнитель проводит обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, теплоснабжающими организациями вариантов схем теплоснабжения, сопровождает Схему теплоснабжения при обсуждении, публичных слушаниях и принимает участие в мероприятиях при ее утверждении. Обязательства разработчика схемы считаются исполненными после утверждения схемы теплоснабжения органом местного самоуправления муниципального образования. |
| 2.3. | Содержание схемы | Должна состоять из: 1) Утверждаемой части, содержащей описание положений схемы теплоснабжения, в соответствии с настоящими требованиями положений схемы теплоснабжения (Пояснительная записка); 2) Обосновывающих материалов (включая графическую часть) к утверждаемой части схемы теплоснабжения. |
| 2.3.1. | Состав схемы теплоснабжения | Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа" содержит: а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы); б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе; в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе. Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" содержит: а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии; б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии; в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии; г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют: а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии; б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии; в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии; г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто; д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь; е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей; ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности; з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. 8. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару. Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя" содержит: а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей; б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит: а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения; б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии; в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения; г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно; д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа; е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода; ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе; з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения; и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" содержит: а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов); б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку; в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения; д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Раздел 6 "Перспективные топливные балансы" содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит: а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе; в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. Раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности. Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении". |
| 2.3.2. | Обосновывающие материалы (включая графическую часть) к схеме теплоснабжения: | глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; глава 3 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"; глава 4 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; глава 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"; глава 7 "Перспективные топливные балансы"; глава 8 "Оценка надежности теплоснабжения"; глава 9 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; глава 10 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации". Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" состоит из следующих частей: а) часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"; б) часть 2 "Источники тепловой энергии"; в) часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"; г) часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"; д) часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"; е) часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"; ж) часть 7 "Балансы теплоносителя"; з) часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"; и) часть 9 "Надежность теплоснабжения"; к) часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"; л) часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"; м) часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа". Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 содержит описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе: а) зоны действия производственных котельных; б) зоны действия индивидуального теплоснабжения. Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения поселения, городского округа должно сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы поселения с делением поселения на зоны действия). В части 2 "Источники тепловой энергии" главы 1 содержится описание источников тепловой энергии, в том числе: а) структура основного оборудования; б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; з) среднегодовая загрузка оборудования; и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. Описание источников тепловой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения. Описание может быть сформировано с использованием материалов завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и может сопровождаться графическим материалом (тепловые схемы котельных и источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, энергетические балансы источников тепловой энергии по годам и максимальным часовым интервалам и т.д.). Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" главы 1 содержит: а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя; о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии; п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. Описание тепловых сетей основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения, направляемым теплоснабжающим и теплосетевым организациям, действующим на территории поселения, городского округа, а также на данных завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей). Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание: а) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха; б) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии; в) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом; г) значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии; д) существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение. 28. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды. Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание: а) балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов; б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии; в) гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю; г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения; д) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления поселения, городского округа. Описание (текстовые материалы) сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии). Часть 7 "Балансы теплоносителя" главы 1 содержит описание: а) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть; б) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" главы 1 содержит: а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии; б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями; в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки; г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха. Часть 9 "Надежность теплоснабжения" главы 1 содержит: а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии; б) анализ аварийных отключений потребителей; в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений; г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения). Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" главы 1 содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" главы 1 содержит описание: а) динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет; б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения; в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности; г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа" главы 1 содержит: а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" содержит: а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения; б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий; в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов; д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе; ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения; к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. Глава 3 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" содержит: а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии; б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии; в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода; г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. Глава 4 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям. Глава 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит: а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок; в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок; д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии; е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями; к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа; л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения, городского округа учитываются: а) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; б) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления; в) определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке; г) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива. Глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" содержит обоснование следующих предложений: а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения; в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; з) строительство и реконструкция насосных станций. Глава 7 "Перспективные топливные балансы" содержит: а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа; б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения, городского округа. Глава 8 "Оценка надежности теплоснабжения" содержит обоснование: а) перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии; б) перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии; в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии; г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения: а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования; б) установка резервного оборудования; в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии; г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; д) устройство резервных насосных станций; е) установка баков-аккумуляторов. Глава 9 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит: а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей; б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; в) расчеты эффективности инвестиций; г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Глава 10 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. |
| 3. | Срок выполнения работ | В течении 90 календарных дней со дня подписания контракта |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на схему теплоснабжения устанавливается в течении 1 года с момента ее утверждения и до момента ее актуализации. |
| 5. | Заключительные положения | 1. Разработчик схемы проводит обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, теплоснабжающими организациями вариантов схем теплоснабжения, осуществляет обучение пользователей и оказание консультаций. 2. Разработанная схема теплоснабжения подлежит защите на публичных слушаниях силами специалистов Разработчика. Все возникающие замечания и предложения при прохождении процедуры утверждения схемы теплоснабжения Разработчик устраняет за свой счет и своими силами в установленные муниципальным контрактом сроки. 3. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство Российской Федерации, в период действия договора, Разработчиком осуществляется доработка проекта схемы теплоснабжения (без взимания дополнительной платы). 4. Обязательства разработчика считаются исполненными после утверждения схемы теплоснабжения постановлением администрации города. 5. По окончанию выполнения работ Разработчик передает Заказчику разработанную схему теплоснабжения на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров, на электронном носителе в количестве 1-го экземпляра. |

Секретарь администрации города                                                                        Т.В. Григоренко

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Заринска Алтайского края

от 28.08.2014 № 712

О разработке схемы теплоснабжения

муниципального образования город Заринск Алтайского края

Администрация города Заринска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края и приглашает заинтересованных лиц к участию в её разработке.

Порядок предоставления сведений: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляют разработчикам схем теплоснабжения по их запросам в течение 14 календарных дней с даты получения запроса действующие на момент разработки схемы теплоснабжения инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также следующую информацию о тарифах в сфере теплоснабжения:

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на территории соответствующего поселения, городского округа за последние 3 года;

б) структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

в) размер платы за подключение к системе теплоснабжения и размер необходимой валовой выручки от осуществления указанной деятельности;

г) размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Секретарь администрации города                                                                        Т.В. Григоренко